## Slide 1: MALPIX6 Design
2015/5/21
Y. Fujita

## Slide 2: ピクセルの最終サイズは 50um 角不可？
FY15-1 MPW Run 全体のサイズ（Reticle size）： 約 24mm x 30mm
24 mm
30 mm
MALPIX ゴール：
センサー部だけでも 一辺 50um x 512 = 25.6mm
なのでこの中に収まらない
（かつ周辺部 2mm @MALPIX5）
MALPIX ゴール：
位置分解能 45um
一辺 45um x 512 = 23.04mm ×
位置分解能 40um 一辺 40um x 512 = 20.48mm ○
プロセスによって決まり固定
センサー面積に問題なければ位置分解能 40um 以下を目標

## Slide 3: MALPIX6 概要
SRAM 導入による空間分解能 40um
  64 x 64 アレイ、センサーエリア 2.56 x 2.56 mm2
Gray Counter Duty 比の修正

## Slide 4: ピクセル（レイアウト）
40um
コンパレータ
パッド電極
コンタクト
ソースフォロワ& リセット SW
SRAM
（VTH 補償用 3-bit）
SRAM
（12-bit）
コンパレータ ON/OFF ビットはテスト容易性のため今回は除いた

## Slide 5: ピクセル（回路図）
メモリを SRAM に置換
ACK 廃止、XOR/DFF 廃止
VTH 補償用 3-bit はセル内部で使用するため、SRAM セルの VL を端子として出してある
SRAM

## Slide 6: 構成 （ピクセル）
検出パッド
RST_DET
VRST_DET
REQ
15
WL
SRAM Memory
BL<14:0>
BLB<14:0>
x 15
Q- (or Q+)
VDD
VTH
Comparator
VB
VDD
VTHC [2:0]
63mm
63mm
SF
Logic
Qin
SF out
Comp out
Logic out
REQ
VTH
メモリ
コア
To LATCH
To READ
15
行で共有
VTHC (3-bit only)

## Slide 7: 構成 （トップ）
Column Data Selector
Column Address
[5:0]
Time OUT [11:0]
・ ・ ・
・ ・ ・
・
・
・
・
・
・
Row Address
[5:0]
Sensor
Time Distribution
T<11:0>
Pixel size
40mm x 40mm
64 x 64 Pixel Array
(2560 x 2560 mm2)
T<11:0>
T<11:0>
REQ<63>
REQ<0>
信号検出したピクセルは REQ を出力、REQ でタイミングをラッチ（信号線は行で共有）
Time Memory Cell (PLL based)
** VTH Compensation
Gray Counter
TMC*
CLK
4
8
Fine
Coarse
3-State Buffer
Row Selector
VTHC Out [2:0]
Latch
Latch
VTHC** data [2:0]
Readout
SRAM Precharge

## Slide 8: MALPIX6 シミュレーション
test_MALPIX6_CORE15_wotmc_mhit
PIXEL (0, 0) input
PIXEL (0,15) input
G<0>
G<1>
REQ
TOUT<0>
TOUT<1>
1
0
0
1
0
1
1
0

## Slide 9: MALPIX6 トップレイアウト