## Slide 1: MALPIX8 Review
2017/5/16
Y. Fujita

## Slide 2: MALPIX8 概要
主な仕様
  位置分解能： 50 um
  センサーエリア： 9,600 x 9,600 um2
  192 x 192 ピクセルアレイ（予定）
    96 x 96 アレイ構成を機能が完結した１ブロックとし、独立した 4 ブロックを 2 x 2 で配置する
メモリに DRAM を採用、MALPIX5 拡張版の位置づけ
  メモリは MALPIX1 から回路が全く変わっておらず、構成を見直しゼロから設計
TMC の PLL を更新
  遅延ばらつきの改善

## Slide 3: MPW Run @FY17-1
MALPIX
  192 x 192 ピクセルアレイ（予定）
  時間ゼロ測定用セル
  Analog 出力セル
TEG
  容量比ゲインアンプ

## Slide 4: 内容
メモリ
ピクセル
PLL for TMC

## Slide 5: メモリ

## Slide 6: メモリ（回路） @MALPIX5
データバスの接続スイッチが CMOS 構成
  TOUT ラインのスイッチはインバータ内蔵
N: W/L = 1/0.2
PL: W/L = 1/0.2
N: W/L = 2/0.2
PL: W/L = 2/0.2
リセット SW 容量
37.5fF

## Slide 7: メモリ（レイアウト） @MALPIX5
時間データバスの接続スイッチが CMOS 構成
  TOUT ラインのスイッチはインバータ内蔵
スイッチは ON 抵抗を小さくするべく CMOS にしたがその必要性は薄い
サイズを小さくするために MOS 1個のみとする
するとインバータも不要

## Slide 8: メモリ（回路） @MALPIX8
データバスの接続スイッチが MOS のみ
MOS は出力バスドライバのみサイズをキープして後は縮小可能

## Slide 9: メモリ（レイアウト） @MALPIX8
37.5fF 容量（7um x 7um）内に基本的に収まる
7um
MALPIX5 容量に比べて半分のスケールダウンが可能

## Slide 10: メモリ比較
DRAM 容量は 37.5fF （MALPIX5, MALPIX8）
DRAM (MALPIX5) DFF DRAM (MALPIX8) SRAM
7um
12.2um

## Slide 11: メモリ（Simulation 条件）
M2 0.36um 配線幅（配線長 5000um）の M3 GND およびサブストレートに対する容量

## Slide 12: メモリ（Simulation）

## Slide 13: メモリ（Simulation）@MALPIX5
前スライドと同条件、大差なし

## Slide 14: ピクセル

## Slide 15: 構成 （ピクセル）
検出パッド
RST_DET
VRST_DET
REQ
12
12
READ
RST_MEM
Cm
Memory
TIN<11:0>
TOUT<11:0>
x12
Q-
VDD
VTH
Comparator
VB
VDD
VTH Compensation
49mm
49mm
SF
Qin
SF out
Comparator out
Logic out
VTH
Logic
行で共有

## Slide 16: ピクセル（回路図）
保護ダイオードの削除
容量比ゲインアンプの搭載

## Slide 17: ピクセル（Simulation 条件）

## Slide 18: ピクセル（Simulation）

## Slide 19: ピクセル（Corner Sim）
FF FS
SF SS
REQ 出力時間TT: 62.5ns
59.7ns
63.3ns
69.1ns
64.9ns
MOS ばらつきにより 9ns の時間差（VTH 補償でカバー）

## Slide 20: レイアウト（ALL）
50um

## Slide 21: レイアウト（ALL）
メモリ 3 x 4
50um
比較器
TIN<0:11>
TOUT<0:11>
VDD18
電極とのコンタクト
ソースフォロワ
DMOS
容量比ゲイン
アンプ
パルス化
AND3
REQ ドライバ
DFF x 4

## Slide 22: レイアウト（M5）
50um
49um
電極パッド

## Slide 23: レイアウト（M4）
50um
時間データバス（出力） x 12
容量の上側
メモリ WRITE 信号
メモリ RESET 信号

## Slide 24: レイアウト（M3）
50um
比較器 GND
メモリ GND
6um
REQ 信号
ソースフォロワ GND

## Slide 25: レイアウト（M2）
50um
時間データバス（入力） x 12
バイアス信号
DFF 電源

## Slide 26: レイアウト（M1）
50um
VDD
メモリ RESET 信号
ソースフォロワ VDD

## Slide 27: 構成 （トップ）
192 x 192 Pixel Array
(9600 x 9600 mm2)
Row Selector
Column Selector
Latch
Latch
Column Address
[6:0]
Time Out [11:0]
・ ・ ・
・
・
・
Row Address
[6:0]
Sensor Area
Readout Area
Gray Counter
Time Distribution
Area
T<11:0>
Pixel size
50mm x 50mm
T<11:0>
T<11:0>
REQ<95>
REQ<0>
TMC*
CLK
* Time Memory Cell (PLL based)
4
8
Fine time
Coarse time
・
・
・

## Slide 28: レイアウト（TOP）
センサーサイズ： 9,600 um x 9,600um
192 x 192 ピクセルアレイ

## Slide 29: レイアウト（TOP）
MALPIX8 MALPIX7
センサーサイズ： 9,600 um x 9,600um
192 x 192 ピクセルアレイ

## Slide 30: TMC

## Slide 31: TMC 更新
VCO
  遅延インバータのパラメータ統一
  ドライバ部との電源分離
  ドライバの改善
    初段：負荷の軽減のため最小 INV に変更
    最終段：ドライブ能力の強化
  電源配線へのパスコン実装
分周比 1:1 の追加
Problems
遅延ばらつき
スピード
ジッタ

## Slide 32: VCO 更新
遅延インバータおよび出力ドライバは完全に同一、遅延はダミー（３種類）で調整
  遅延インバータおよび出力ドライバ内で遅延を調整@MALPIX7
電源の分離（VCO と出力ドライバ）
出力ドライバの改善
ダミー ダミー２ ダミー３
遅延インバータ 出力ドライバ
ドライバ電源 VCO 電源
O<1> O<2> O<3> O<4> O<5> O<6> O<7> O<8> O<9> O<10> O<11> O<12> O<13> O<14> O<15> O<16> O<0>

## Slide 33: レイアウト Before/After
VCO @MALPIX7
VCO @MALPIX8
57um
36um
Analog VDD/GND
Digital VDD/GND
面積６割増し

## Slide 34: レイアウト（Core）
インバータ
出力ドライバ

## Slide 35: レイアウト（前スライド Metal3）
配線長は同じ長さ

## Slide 36: Simulation (Extracted)
下りエッジ使用、T = 16ns
1ns
O1 は O16 と同タイミング
O<1>
O<3>
O<5>
O<7>
O<9>
O<11>
O<13>
O<15>
O<0>
O<2>
O<4>
O<6>
O<8>
O<10>
O<12>
O<14>
O<16>
50ns

## Slide 37: 分周比 1:1 の追加
VCO 出力をセレクタへ
VCO
Divider
Selector
1:1 分周 1:2 分周 1:4 分周

## Slide 38: 現状まとめと今後の予定
MALPIX8 要素 | Do What | Status
DRAM | サイズ半減 | Done
TMC | PLL 遅延ばらつき低減 | Done
容量比ゲインアンプ | C1 制御追加 DMOS 容量半減（ゲイン50%） | Done
Decoder | 64 → 128 拡張 | Done
Gray code counter | 変更なし | Done
比較器 | 変更なし | Done
ピクセル | 50um 角設計 | Done
ピクセルアレイ 入出力部 | 時間ラッチなど高さ 50um 内に収める | Not yet
トップ配線 | 配線および I/O セルの配置 | Not yet

## Slide 39: SOI 0.2um Vertical Structure